| OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3071W Załuski – Zdunowo – Kamienica – Goławin na odcinku od km 7+015 do km 9+250 długości 2,235 km Nr 3008W Grodziec – Goławin – Miączynek odcinek od km 7+688 do km 8+688 długości 1,00km Nr 3053W Słotwin – Wrońska na odcinku od km 0+022 do km 1+612 długości 1,590 km |
| --- |
| Numer ogłoszenia: 93621 - 2008; data zamieszczenia: 06.05.2008 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie. Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd2044.webpark.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej: Nr 3071W Załuski – Zdunowo – Kamienica – Goławin na odcinku od km 7+015 do km 9+250 długości 2,235 km; Nr 3008W Grodziec – Goławin – Miączynek odcinek od km 7+688 do km 8+688 długości 1,00km; Nr 3053W Słotwin – Wrońska na odcinku od km 0+022 do km 1+612 długości 1,590 km II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie I: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3071W Załuski – Zdunowo – Kamienica – Goławin na odcinku od km 7+015 do km 9+250 długości 2,235 km 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym w km 7+015 - 9+235- 2 235,00 m 2. Wyprofilowanie podbudowy pod poszerzenie – 1448 m2 3. Wykonanie poszerzenia przy użyciu asfaltobetonu warstwą grubości 7 cm -1448 m2 4. Rozbiórka przepustu z rur betonowych Ø60 bez ścianek czołowych -10 mb 5. Wykonanie przepustu z rur żelbetowych Ø60 „VIPRO” ze ściankami czołowymi – 10 mb 6. Oczyszczenie nawierzchni mechanicznie wraz ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 - 11 378,50 m2 7. Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno – asfaltowej grysowej grubości 3 cm -11 378,50 m2 8. Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z masy mineralno asfaltowej grysowej grubości 4 cm 2235x5 - 11 175 m2 9. Mechaniczne wyprofilowanie poboczy - 4 470 m2 10. Załadunek i odwiezienie na odkład nadmiaru urobku w trakcie plantowania (darnina) - 133 m3 11. Dowóz kruszywa na uzupełnienie poboczy - 4 470 m2 12. Inwentaryzacja powykonawcza – 1 szt Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oznaczenie wg CPV 45.23.31.20-6; 45.23.31.42-6 Droga Nr 3071W znajduje się na terenie Gminy Załuski, powiat płoński, województwo mazowieckie Zadanie II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3008W Grodziec – Goławin – Miączynek odcinek od km 7+688 do km 8+688 długości 1,00 km 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym w km 8+065 – 8+688 – 1000m 2. Oczyszczenie nawierzchni mechanicznie wraz ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 – 5000 m2 3. Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno –asfaltowej grysowej grubości 3 cm – 5000 m2 4. Wykonanie górnej warstwy z masy mineralno –asfaltowej grysowej grubości 4 cm – 5000 m2 5. Roboty ziemne w gr. kat. III wykonane mechanicznie z odwiezieniem urobku na odkład Rowy 411 m3 Ścinka pobocza 45 m3 6. Plantowanie poboczy mechanicznie – 1557,50 m2 7. Plantowanie skarp rowu - 1 595,00 m2 8. Wykonanie przepustów wraz ze ściankami pod zjazdami z rur VIPRO Ø40 – 75 mb 9. Umocnienie powierzchni zjazdów kruszywem o uziarnieniu 0-30 mm warstwa grubości 15 cm – 210 m2 10. Inwentaryzacja powykonawcza – szt 1 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oznaczenie wg CPV 45.23.31.20-6; 45.23.31.42-6 Droga Nr 3071W znajduje się na terenie Gminy Czerwińsk, powiat płoński, województwo mazowieckie Zadanie III: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3053W Słotwin – Wrońska na odcinku od km 0+022 do km 1+612 długości 1,590 km 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym w km 1590 m 2. Rozbiórka przepustu z rur Ø60 bez ścianek czołowych – 29 mb 3. Wykonanie przepustu z rur żelbetowych Ø60 ze ściankami czołowymi szt 3 – 30,50 mb 4. Oczyszczenie nawierzchni mechanicznie wraz ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 -7 644,00 m2 5. Wykonanie warstwy wyrównawczej grubości 3 cm z masy mineralno – asfaltowej grysowej – 7645 m2 6. Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej grysowej grubości 4 -7645 m2 7. Ścinka poboczy grubości do10 cm z odwiezieniem urobku na odległość do 2 km wraz z profilowaniem – 720 m2 8. Uzupełnienie poboczy pospółką warstwą grubości 5 cm z wyrównaniem i zagęszczeniem w km 0+382 – 1+612 - 2460 m2 9. Inwentaryzacja powykonawcza szt 1 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oznaczenie wg CPV 45.23.31.20-6; 45.23.31.42-6 Droga Nr 3071W znajduje się na terenie Gminy Załuski, powiat płoński, województwo mazowieckie Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: przedmiar robót szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy i warunkach ogólnych dla umów na wykonanie robót budowlanych. Roboty będą wykonywane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zgodnie ze sztuką inżynierską. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6 II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31/07/2008. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie I – 10 000 PLN słownie: dziesięć tysięcy złotych Zadanie II – 5 000 PLN słownie: pięć tysięcy złotych Zadanie III – 6 500 PLN słownie: sześć tysięcy pięćset złotych III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy; spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia: - kierownika robót: posiadającego co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w robotach podobnych do przedmiotu zamówienia i posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robót drogowych. Przez roboty podobne do przedmiotu zamówienia, o których mowa w poprzednim zdaniu, należy rozumieć roboty związane z remontem i budową dróg. - wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania z potwierdzeniem należytego ich wykonania. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi też spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa): posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość zadania 6) dysponować niezbędnym do realizacji sprzętem Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w Stan prawny – wymagane dokumenty: Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Załączniki nr 1 i 2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oraz Wypełniony formularz OFERTA wraz z załącznikami .Część II SIWZ Kosztorys ofertowy (sporządzony wg dołączonego przedmiaru robót).Część III SIWZ Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), Parafowany wzór umowy . Część IV SIWZ Dowód wniesienia wadium, Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. UWAGA: Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Zdolność techniczna – wymagane dokumenty: Wykaz kierownictwa robót i kluczowych pracowników przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia – Załącznik nr 3 Wykonawca musi wykazać kierownictwo robót posiadające uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane. Wykonawca musi obowiązkowo załączyć do oferty uprawnienia, proponowanego przez wykonawcę kierownictwa robót budowlanych, do kierowania i nadzorowania robót drogowych oraz aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca musi przedstawić także pozostały, podstawowy personel (kluczowych pracowników) przewidziany do realizacji przedmiotowego zamówienia, taki jak np.: robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani (ilość robotników) itp., Doświadczenie zawodowe, tj. wykaz wykonanych zamówień (maksymalnie 5), tzn. rozpoczętych i zakończonych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o charakterze i złożoności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia – Załącznik nr 4, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz posiadanego lub dzierżawionego sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia- Załącznik Nr 5 Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż: Zadanie I – 650 000 PLN Zadanie II – 300 000 PLN Zadanie III – 400 000 PLN SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pzd2044.webpark.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk pokój nr 1 Opłata za wersję papierową: 37,20 zł. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28/05/2008 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 pokój nr 5. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). |  |