| OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3021W Płońsk – Raciąż na odcinku od km 5+702 do km 8+904 długości 3,202 km Nr 3029W Baboszewo – Bożewo – Szapsk ul. Brodeckich w Baboszewie 0+000 do km 0+782 długości 0,782 km Nr 3028W Baboszewo – Krościn – Dłużniewo ul. 19-go Stycznia w Baboszewie na odcinku od km 0+000 do km 0+870 długości 0,870 km |
| --- |
| Numer ogłoszenia: 109118 - 2008; data zamieszczenia: 23.05.2008 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie. Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd2044.webpark.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej : Nr 3021W Płońsk – Raciąż na odcinku od km 5+702 do km 8+904 długości 3,202 km Nr 3029W Baboszewo – Bożewo – Szapsk ul. Brodeckich w Baboszewie na odcinku od km 0+000 do km 0+782 długości 0,782 km Nr 3028W Baboszewo – Krościn – Dłużniewo ul. 19-go Stycznia w Baboszewie na odcinku od km 0+000 do km 0+870 długości 0,870 km II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE I: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3021W Płońsk – Raciąż na odcinku od km 5+702 do km 8+904 długości 3,202 km 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 3202 m 2. Regulacja wpustów ulicznych od km 5+702 do km 8+904 szt 58 3. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej przy krawędzi jezdni -4803 m2 4. Frezowanie nawierzchni na początku i na końcu odcinka robót (6,80 x 2,00) + (8,35 x 2,00) = 13,60 + 16,70 = 30,30 m2 Frezowanie nawierzchni w obrębie skrzyżowań z drogą gminną o nawierzchni bitumicznej str. lewa km 6+870,50 oraz drogą powiatową Nr 3037W Szymaki – Sokolniki str. prawa km 7+814,50 [(12,70 + 9,00):2]x2,00 + [(16,60 + 11,40):2 x 2,50] = 21,70 + 35,00 = 56,70 m2 Frezowanie nawierzchni na wcinkach i w obrębie skrzyżowań 30,30 + 56,70 = 87,00 m2 Razem: – 174 m2 5. Mechaniczne skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2 -21613,50 m2 6. Wykonanie wyrównania nawierzchni bitumicznej masą bitumiczną przy średniej grubości 3 cm w ilości masy 75 kg/m2 – 21653 m2 7. Wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwy górnej ścieralnej grubości 4 cm w ilości masy 100 kg/m2 1) 3 152,00 x 6,70 = 21 118,40 m2 2) 50,00 x (8,35 + 6,70):2 = 50,00 x 7,525 = 376,25 m2 3)W obrębie skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni bitumicznej str. lewa km 6+870,5 [(12,70 + 9,00):2] x 2= 21,70 4) W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3037W Szymaki – Sokolniki strona prawa km 7+814,50 [(16,60+11,40):2]x2,50 = 14,00 x 2,50 = 35,00 m2 5) W obrębie skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni żużlowej str. lewa km 7+866 RAZEM: 21 617,00 m2 8. Inwentaryzacja powykonawcza szt 1 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oznaczenie wg CPV 45.23.31.20-6; 45.23.31.42-6 Droga Nr 3071W znajduje się na terenie Gminy Płońsk i Baboszewo, powiat płoński, województwo mazowieckie Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: przedmiar robót szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy i warunkach ogólnych dla umów na wykonanie robót budowlanych. 3) Roboty będą wykonywane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zgodnie ze sztuką inżynierską. ZADANIE II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3029W Baboszewo – Bożewo – Szapsk ul. Brodeckich w Baboszewie 0+000 do km 0+782 długości 0,782 km 1. Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy betonowej na zatokach emulsją asfaltową szybkorozpadową K-65 w ilości 0,7kg/m2 -4385 m2 2. Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej grub. 4cm wg normy PN-S-96025 ręcznie na poszerzeniach – 1043 m2 3. Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm wg normy PN-S-96025 – 5828 m2 4. Skropienie międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową K-65 w ilości 0,3kg/m2 -5828 m2 5. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej grub. 4cm wg normy PN-S-96025 -5828 m2 6. Malowanie przejść dla pieszych Wg projektu zagospodarowania – 56 m2 7. Wykonanie i ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. Tarcze znaków foliowane. Wg projektu zagospodarowania – 19 szt 8. Regulacja studni rewizyjnych kolektora sanitarnego. Wg projektu zagospodarowania - 12 szt 9. Regulacja studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej. Wg projektu zagospodarowania – 5 szt 10. Regulacja studni telekomunikacyjnych . Wg projektu zagospodarowania- 5 szt 11. Inwentaryzacja powykonawcza – 1 szt Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oznaczenie wg CPV 45.23.31.20-6; 45.23.31.42-6 Droga Nr 3071W znajduje się na terenie Gminy Baboszewo, powiat płoński, województwo mazowieckie 1. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: a) dokumentacja techniczna b) przedmiar robót c) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy i warunkach ogólnych dla umów na wykonanie robót budowlanych. 3. Roboty będą wykonywane z wykorzystaniem w części dokumentacji technicznej zgodnie z zakresem robót wyszczególnionym w opisie przedmiotu zamówienia, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zgodnie ze sztuką inżynierską. ZADANIE III: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3028W Baboszewo – Krościn – Dłużniewo ul. 19-go Stycznia w Baboszewie na odcinku od km 0+000 do km 0+870 długości 0,870 km 1. Rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej o grubości 7 cm pod przykanaliki - 60 m2 2. Rozebranie nawierzchni z tłucznia podbudowy o grubości 15 cm – 60 m2 3. Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kategorii III pod przykanaliki – 144 m3 4. Wykonanie przykanalików z rur WIPRO Ø200 uszczelnianych uszczelką gumową – 64 mb 5. Zasypanie wykopu gruntem z mechanicznym zagęszczeniem- 141,10 m2 6. Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych z gotowych elementów o średnicy 500 mm o osadnikiem bez syfonu z osadzeniem wpustu ulicznego – 21 szt 7. Regulacja wpustów ulicznych żeliwnych – 5 szt 8. Regulacja studni kanalizacji ściekowej – 10 szt 9. Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej na podsypce cementowo – piaskowej – 1956 mb 10. Wykonanie koryta głębokości 20 cm na poszerzeniach jezdni zgodnie z wykazem grunt kat II i IV – 1635,43 m2 11. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu walca statycznego w gruntach kat. II i IV – 1635,43 m2 12. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 1635,43 m2 13. Wykonanie podbudowy z betonu B-7,5 z pielęgnacją podbudowy piaskiem i wodą grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 2044,29 m2 14. Skropienie nawierzchni bitumicznej i podbudowy asfaltem w ilości 0,7kg/m2 – 6055 m2 15. Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową w ilości średnio 50kg/m2. Transport mieszanki samochodami samowyładowczymi – 3027,50 m2 16. Skropienie nawierzchni bitumicznej asfaltem w ilości 0,3 kg/m2 – 6055 m2 17. Wykonanie warstwy wiążącej dolnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodami samowyładowawczymi- 6055 m2 18. Skropienie nawierzchnkiwarstwy dolnej asfaltem w ilości 0,3 kg/m2 – 6055 m2 19. Wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej w warstwie grubości 3 cm po zagęszczeniu. Transport mieszanki samochodami samowyładowawczymi – 6055 m2 20. Inwentaryzacja powykonawcza – 1 szt Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oznaczenie wg CPV 45.23.31.20-6; 45.23.31.42-6 Droga Nr 3071W znajduje się na terenie Gminy Baboszewo, powiat płoński, województwo mazowieckie 1. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: a) dokumentacja techniczna b) przedmiar robót c) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy i warunkach ogólnych dla umów na wykonanie robót budowlanych. 3. Roboty będą wykonywane z wykorzystaniem w części dokumentacji technicznej zgodnie z zakresem robót wyszczególnionym w opisie przedmiotu zamówienia, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zgodnie ze sztuką inżynierską. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6 II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak II. 1.6. Ilość części: 3 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 19/09/2008. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie I – 16 500,00 PLN słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych Zadanie II – 6 500,00 PLN słownie: sześć tysięcy pięćset złotych Zadanie III – 11 700,00 PLN słownie: jedenaście tysięcy siedemset złotych III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy; spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia: - kierownika robót: posiadającego co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w robotach podobnych do przedmiotu zamówienia i posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robót drogowych. Przez roboty podobne do przedmiotu zamówienia, o których mowa w poprzednim zdaniu, należy rozumieć roboty związane z remontem i budową dróg. - wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania z potwierdzeniem należytego ich wykonania. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi też spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa): posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 6) dysponować niezbędnym do realizacji sprzętem Ocena spełniania ww. warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. F niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Stan prawny – wymagane dokumenty: Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Załączniki nr 1 i 2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oraz Wypełniony formularz OFERTA wraz z załącznikami .Część II SIWZ Kosztorys ofertowy (sporządzony wg dołączonego przedmiaru robót).Część III SIWZ Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), Parafowany wzór umowy . Część IV SIWZ Dowód wniesienia wadium, Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. UWAGA: Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Zdolność techniczna – wymagane dokumenty: Wykaz kierownictwa robót i kluczowych pracowników przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia – Załącznik nr 3 Wykonawca musi wykazać kierownictwo robót posiadające uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane. Wykonawca musi obowiązkowo załączyć do oferty: - uprawnienia, proponowanego przez wykonawcę kierownictwa robót budowlanych, do kierowania i nadzorowania robót drogowych - aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca musi przedstawić także pozostały, podstawowy personel (kluczowych pracowników) przewidziany do realizacji przedmiotowego zamówienia, taki jak np.: robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani (ilość robotników) itp., Doświadczenie zawodowe, tj. wykaz wykonanych zamówień (maksymalnie 5), tzn. rozpoczętych i zakończonych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o charakterze i złożoności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia – Załącznik nr 4, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz posiadanego lub dzierżawionego sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia- Załącznik Nr 5 Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 16) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pzd2044.webpark.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk pokój nr 1 Opłata za wersję papierową 81,20 zł. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16/06/2008 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 pokój nr 5. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). |  |