| OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: BUDOWA MOSTU NA RZECE PŁONKA W M. STRACHOWO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3040W SZPONDOWO – STRACHOWO - POCZERNIN |
| --- |
| Numer ogłoszenia: 120391 - 2008; data zamieszczenia: 05.06.2008 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie. Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd2044.webpark.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA MOSTU NA RZECE PŁONKA W M. STRACHOWO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3040W SZPONDOWO – STRACHOWO - POCZERNIN II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa mostu na rzece Płonka w km 7+270, w m. Strachowo, w km 2+577 drogi powiatowej Nr 3040W Szpondowo – Strachowo – Poczernin wg. poniższego asortymentu robót: ROBOTY DROGOWE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych a). Odtworzenie w terenie osi głównych mostu, podpór mostu i drogi – km - 1,075 b). Inwentaryzacja powykonawcza kpl- 1,00 2. Usunięcie krzewów – m2 -5,00 3. Zdjęcie warstwy humusu warstwą o grubości 15 cm. – m2 – 60,00 ROBOTY ZIEMNE 4. Rozebranie nasypów dojazdów w gruntach kat. I-III na odkład związanych z odsłonięciem ścianek zaplecznych przyczółków – m3 -158,00 5. Odtworzenie nasypów za przyczółkami nowego mostu gruntem z odkładu z uformowaniem stożków przy przyczółkach wraz z zagęszczeniem. – m3 – 147,00 PODBUDOWY 6. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni – m2 -6 305,80 7. Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 - 5,0 MPa warstwą o sprowadzonej grubości 25 cm m2 – 83,20 NAWIERZCHNIE 8. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca gr 5cm - m2 - 254,08 9. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr.4, 5cm – m2 - 6 253,80 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 10. Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów przez humusowanie z obsianiem trawą – m2 – 60,00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 11. Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót – kpl – 1,00 12. Stalowe bariery ochronne drogowe typu SP-09/2/D - m- 64,00 ELEMENTY ULIC 13. Krawężnik drogowy 30 x 20 cm – m – 24,00 14. Chodnik z kostki betonowej o grubości 8 cm – m2 – 13,90 15. Obrzeża betonowe chodnikowe 8 x 30 cm – m- 21,40 ROBOTY MOSTOWE FUNDAMENTOWANIE 16. Wykopy w gruncie kat I-III na odkład związane z wykonaniem fundamentów podpór pod osłoną stalowych ścianek szczelnych: a). Wykopy- m3 - 189,00 b). Stalowa ścianka szczelna typu G 62 do wyrwania m2- 320,00 17. Zasypanie wykopów gruntem kat. I-III z odkładu z zagęszczeniem – m3 – 140,00 18. Wykonanie pali dużych średnic w rurze osłonowej o średnicy 120 cm – m- 74,00 ZBROJENIE 19. Zbrojenie: a) Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN ( BST500S ) – kg -16 744,00 b) Kotwy talerzowe - ciężar jednej sztuki 12 kg – szt – 136,00 BETON Beton konstrukcyjny. 20. Beton ław fundamentowych przyczółków klasy B 30 w deskowaniu – m3 – 25,60 21. Beton korpusów przyczółków wraz ze skrzydełkami klasy B 30 – m3- 35,64 22. Beton słupów filara klasy B 35 – m3 – 3,00 23. Beton w płycie ustroju niosącego klasy B 35 – m3 - 61,65 24. Beton w kapach chodnikowych klasy B 30 – m3 – 11,00 25. Beton płyt przejściowych klasy B 30 – m3 – 10,30 Beton niekonstrukcyjny 26. Beton klasy poniżej B 25 bez deskowania - B 15 na korki pod ławy fundamentowe i pod płyty najazdowe – m3 – 8,20 Elementy prefabrykowane 27. Prefabrykowane deski gzymsowe z betonu B 30 o wysokości 55 cm i gr. 9 cm – m- 79,00 KONSTRUKCJE STALOWE 28. Konstrukcja stalowa ustroju niosącego : a). Blachownice I 590 mm z odzysku – t - 23,068 b). Stal profilowa nowa - poprzecznice, blachy czołowe, stopki, żebra – t - 1,681 c). Bolce zespalające blach czołowych ø 20 x 300 mm – szt. 520,00 d). Bolce zespalające pasa górnego ø 16 x 160 mm – szt - 1 580,00 29. Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowej – m2 - 318,23 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE Izolacje cienkie. 30. Izolacja z roztworów asfaltowych na zimno - R + 2P – m2 – 229,00 Izolacje grube 31. Izolacja z pap termozgrzewalnych o grubości miń. 5 mm modyfikowanych SBS – m2 -277,00 Nawierzchnie 32. Nawierzchnio-izolacje z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm na kapach chodnikowych mostu i skrzydełek – m2 – 58,36 ODWODNIENIE 33. Wpusty odwodnieniowe WM-150-C – szt – 8,00 34. Kolektor odwodnieniowy o średnicy 250 mm – 74,00 35. Sączki i dreny odwadniające izolację a). Sączki z twardego PCW – szt – 14,00 b). Dren z kruszywa lakierowanego żywicą – m – 75,00 36. Studzienki ściekowe Ø 50 cm z żeliwną kratką ściekową – szt – 2,00 ŁOŻYSKA 37. Łożyska elastomerowe a). Na przyczółkach - niekotwione wielokierunkowo przesuwne o nośności min. 950 kN i przesuwie podłużnym ± 10 mm – szt. 4,00 b). Na filarze - kotwione wielokierunkowo przesuwne o nośności min 1400 kN – szt. 2,00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE 38. Urządzenia dylatacyjne szczelne bitumiczne: a). Na szerokości jezdni 50 x 10 cm – m- 12,00 b). Na szerokości kap chodnikowych 30 x 4 cm – m- 3,64 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 39. Krawężnik kamienny mostowy typ A - 18 x 20 cm – m- 67,00 40. Barieroporęcz mostowa typ sztywny. L = 2 * 39,00 = 78,00 - m – 78,00 INNE ROBOTY MOSTOWE 41. Umocnienie stożków nasypu elementami betonowymi drobnowymiarowymi: a). Stożki nasypu m2 – 30,00 b). Fundament z betonu kl. B 20 – m3 – 3,00 42. Ścieki skarpowe trapezowe – m - 4,00 43. Schody skarpowe – m- 6,00 44. Powłoki ochronne na powierzchniach betonowych: a). powłoki elastyczne - pionowe powierzchnie desek gzymsowych – m2 – 43,45 b). powłoki sztywne - pozostałe widoczne powierzchnie betonu m2 – 310,00 45. Regulacja koryta rzeki. a). Umocnienie brzegów rzeki płytami typu KRATA lub EKO – m2 – 70,00 b). Gabiony gr. 20 cm na dnie rzeki - m2 – 222,00 c). Palisada z kołków drewnianych Ø 6 - 8 cm i h = 1,00 m na końcach umocnienia gabionami – m – 12 d). Kołki drewniane Ø 6 - 8 cm i h = 1,50 m w rozstawie podłużnym co 20 cm do podtrzymania umocnienia skarp rzeki płytami KRATA – szt – 280,00 e). Umocnienie powierzchni tarasów zalewowych pod mostem warstwą żwiru gr. 10 cm - m2 – 172,00 e). Wyrównanie dna rzeki na powierzchni umocnienia gabionami – m2 – 222,00 46. Tymczasowa kładka dla pieszych o długości 11 m – kpl. 1,00 47. Wydłużenie przepustu ø 60 cm na rowie odwadniającym obok mostu na zjeździe na działkę: a). Montaż części przelotowej przepustu m- 5,00 e). Wykonanie ścianki czołowej przepustu – szt – 1,00 f). Zasypanie przepustu – m3 – 37,50 48. Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich: a). Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm – m2 – 62,31 b). Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na moście – m2 – 200,00 c). Rozebranie drewnianych elementów mostu – m2 – 79,94 d). Rozebranie stalowej konstrukcji mostu – t – 24,155 e). Rozebranie betonowych elementów podpór – m3 – 10,05 Most znajduje się na terenie Gminy Płońsk, powiat płoński, województwo mazowieckie Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: przedmiar robót szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dokumentacja techniczna Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy i warunkach ogólnych dla umów na wykonanie robót budowlanych. Roboty będą wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zgodnie ze sztuką inżynierską. Zgodnie z art. 36 ust 5 nie dopuszcza się podwykonawców w zakresie robót: - zbrojenie - betonowanie - konstrukcje stalowe - izolacje i nawierzchnie - odwodnienie - łożyska - urządzenia dylatacyjne II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.00-3 II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 28/11/2008. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 zł, Słownie: trzydzieści tysięcy złotych III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy; spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia: - kierownika robót: posiadającego co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego w robotach podobnych do przedmiotu zamówienia i posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robót mostowych. Przez roboty podobne do przedmiotu zamówienia, o których mowa w poprzednim zdaniu, należy rozumieć roboty związane z remontem i budową mostów. - wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego obiektu inżynierskiego o długości 30 m, z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania z potwierdzeniem należytego ich wykonania. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi też spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa): posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 6) dysponować niezbędnym do realizacji sprzętem - żuraw 10 t – 1 szt - sprężarka pneumatyczna – 1 szt - samochód ciężarowy 10 – 1 szt - koparka – 1 szt - spawarki 300 A – 2 szt - wibrator żuławowy – 3 szt Ocena spełniania ww. warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. F niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy Stan prawny – wymagane dokumenty: Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Załączniki nr 1 i 2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oraz Wypełniony formularz OFERTA wraz z załącznikami .Część II SIWZ Kosztorys ofertowy (sporządzony wg dołączonego przedmiaru robót).Część III SIWZ Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), Parafowany wzór umowy . Część IV SIWZ Dowód wniesienia wadium, Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. UWAGA: Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Zdolność techniczna – wymagane dokumenty: Wykaz kierownictwa robót i kluczowych pracowników przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia – Załącznik nr 3 Wykonawca musi wykazać kierownictwo robót posiadające uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane. Wykonawca musi obowiązkowo załączyć do oferty uprawnienia, proponowanego przez wykonawcę kierownictwa robót budowlanych, do kierowania i nadzorowania robót mostowych oraz aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca musi przedstawić także pozostały, podstawowy personel (kluczowych pracowników) przewidziany do realizacji przedmiotowego zamówienia, taki jak np.: robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani (ilość robotników) itp., Doświadczenie zawodowe, tj. wykaz wykonanych zamówień (maksymalnie 5), tzn. rozpoczętych i zakończonych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, –co najmniej jednego obiektu inżynierskiego o długości 30 m Załącznik nr 4, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz posiadanego lub dzierżawionego sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia- Załącznik Nr 5 Wykaz robót powierzonych podwykonawcom – załącznik nr 6 Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pzd2044.webpark.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk pokój nr 1 Opłata za wersję papierową: 81,20 zł. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26/06/2008 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 pokój nr 5. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). |  |